## Slide 1
EMPRESA EXEMPLO
COMITÊ DE SEGURANÇA
Segurança e saúde, setembro/26
Unidade industrial | dados sem identificação de pessoas
TESE CENTRAL
142 dias sem acidente com afastamento; mãos e ergonomia concentram os eventos e pedem ação em duas linhas.
out/2026 | Uso interno
EMPRESA EXEMPLO

## Slide 2: 142 dias sem acidente com afastamento; taxa de frequência abaixo da meta
EMPRESA EXEMPLO | SSMA
out/2026
PAINEL
Fonte: Sistema de SSMA, set/26 (base 182 mil horas) | Uso interno
2
EMPRESA EXEMPLO
DIAS SEM CAF
142
recorde: 210
ACIDENTES SAF
2
mês anterior: 3
TAXA DE FREQUÊNCIA
1,8
meta 2,5 (12 meses)
QUASE-ACIDENTES
14
reportados
DESVIOS TRATADOS
91%
meta 90%

## Slide 3: Taxa de frequência cai pelo quarto mês
EMPRESA EXEMPLO | SSMA
out/2026
TENDÊNCIA
Acidentes por milhão de horas, 12 meses móveis
Fonte: Sistema de SSMA | Uso interno
3
EMPRESA EXEMPLO
Chart: 
| out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set
Taxa de frequência | 3.1 | 3 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8
Meta | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5

## Slide 4: Mãos e ergonomia concentram 60% dos eventos
EMPRESA EXEMPLO | SSMA
out/2026
TIPOS DE EVENTO
Fonte: Acidentes, quase-acidentes e primeiros socorros, 12 meses (n=30) | Uso interno
4
EMPRESA EXEMPLO
FOCO
Proteções de máquina na linha 2 e análise ergonômica do envase atacam os dois tipos principais.
11
Mãos (corte/prensamento)
7
Ergonômico
5
Queda mesmo nível
4
Outros
3
Químico
37%
60%
77%
90%
100%
80% acum.

## Slide 5: Dois eventos com potencial de gravidade alta
EMPRESA EXEMPLO | SSMA
out/2026
EVENTOS DO MÊS
Fonte: Investigações de eventos (sem identificação de pessoas) | Uso interno
5
EMPRESA EXEMPLO
Data | Área | Tipo | Gravidade potencial | Causa básica | Ação | Status
03/09 | Linha 2 | Prensamento de dedo (SAF) | Alta | Proteção removida para ajuste | Intertravamento e bloqueio | Em andamento
17/09 | Expedição | Quase-acidente empilhadeira | Alta | Pedestre em área de tráfego | Segregação de fluxo e sinalização | Concluída
22/09 | Envase | Corte leve (SAF) | Baixa | Estilete inadequado | Substituir por cortador de segurança | Concluída

## Slide 6: Inspeções em 96%; observações comportamentais em 70%
EMPRESA EXEMPLO | SSMA
out/2026
PREVENÇÃO
Fonte: Programas de SSMA, set/26 | Uso interno
6
EMPRESA EXEMPLO
Inspeções planejadas
48 de 50 (96%)
DDS realizados
22 de 22
Treinamentos obrigatórios
93%
Observações comportamentais
35 de 50 (70%)
Exames periódicos em dia
98%

## Slide 7: 5 ações abertas, 1 atrasada
EMPRESA EXEMPLO | SSMA
out/2026
AÇÕES
Uso interno
7
EMPRESA EXEMPLO
Ação | Dono | Prazo | Status
Intertravamento das proteções da linha 2 | Manutenção | 15/10 | Em andamento
Análise ergonômica do envase | SSMA + Ergonomista | 31/10 | Não iniciada
Segregação de fluxo na expedição (pintura e barreiras) | Logística | 30/09 | Atrasada
Campanha de observação comportamental por líder | Supervisores | out/26 | Não iniciada
Substituir estiletes por cortadores de segurança | Compras | 10/10 | Concluída
Decisão pedida: Aprovar R$ 45 mil para intertravamento e barreiras da expedição