## Slide 1: Ontem: 3 de 6 indicadores no verde; OEE em 68%
2026-09-01
1
SEGURANÇA
0 inc.
142 dias
PRODUÇÃO
4.120 pç
meta 4.500
QUALIDADE
1,8% refugo
meta 2%
OEE
68%
meta 75%
ENTREGAS
96% OTIF
meta 95%
PARADAS
310 min
meta 180

## Slide 2: Produção abaixo da meta em 4 dos últimos 7 dias
2026-09-01
Fonte: MES, turnos A+B+C
2
Chart: 
| 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09
Produzido | 4600 | 4300 | 4100 | 4550 | 4200 | 3900 | 4120
Meta | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500

## Slide 3: Troca de ferramenta e falta de material = 70% das paradas
2026-09-01
Fonte: Apontamento de paradas
3
Chart: 
| Troca de ferramenta | Falta de material | Falha hidráulica | Ajuste | Outros
min | 120 | 95 | 50 | 30 | 15

## Slide 4: Prensa 3: 4h de parada por falha hidráulica; manutenção corretiva hoje
2026-09-01
4
Desvio | Valor | Meta | Causa | Ação | Dono | Prazo
Paradas Prensa 3 | 240 min | 60 min | Vazamento no cilindro | Trocar vedação | Manutenção | Hoje 14h
Falta de material L2 | 95 min | 0 | Atraso do almoxarifado | Kit de 2h na linha | Logística | 02/09

## Slide 5: 5 ações abertas, 2 atrasadas
2026-09-01
5
Ação | Dono | Prazo | Status
Trocar vedação Prensa 3 | Manutenção | 01/09 14h | Em andamento
Kit de material 2h na linha | Logística | 02/09 | Não iniciada
Treinar turno C em SMED | Supervisor C | 28/08 | Atrasada